用户需求书

- 项目概况

- 概况

对兴太三路（穗丰段）路灯进行全面检修，路灯控制箱全部更换成不锈钢落地电箱，重新铺设路灯电缆（5*6平方铜芯电缆）及线管，路面修复，更换损坏灯杆，旧高压钠灯全部更换为100瓦LED路灯等。

- 项目内容及要求：

| 项目内容 | 数量 | 服务期限 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兴太三路（穗丰段）路灯维修服务项目 | 1项 | 3个月（具体以签订合同时间为准） | 60万元 |

- .本项目采用总价包干方式，承包方式：包工、包料、包检测、包质量、包安全文明、包验收。采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改。

- 商务要求

- 签订合同后，服务单位按采购人要求履行合同相关工作。维修设施数量具体以采购人下达的任务书为准。

- 服务期限：3个月（具体以签订合同时间为准）。

- 服务单位接到采购人任务安排后的即时响应，1小时内必须赶到现场进行排障。

- 服务单位必须配备相应工程车辆、设备和持有相应证件的高处作业人员；在服务期内必须服从当地相关部门管理，并办理相关开挖、占用等审批手续，所发生的一切费用由服务单位支付。

- 除采购人明确外，服务单位不得以任何方式转包、分包或挂靠本项目。如发现服务单位以转包、分包或挂靠的方式谋取中选，采购人有权解除合同、要求赔偿。

- 保修期：一年（按国家相关质量管理规定执行）。

- 项目要求

- 服务单位实施维修工作过程中，要坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，严格执行安全生产法律、法规、规程和规定，作业现场落实安全措施，防止事故发生。

- 服务单位负责办理开工前各种许可报批手续，及按实际上岗人数自行到有关部门中办有关用工手续，员工劳动保险手续和办理暂住证等手续。

- 服务单位在接受维修工作任务后，要做好制定方案，材料筹备、开工审批、具体实施、验收等全过程中必须做好相应的台帐工作。

- 服务单位按照采购人要求对故障设施进行维修、抢修，现场要做到文明施工， 所有工作人员必须佩戴劳保用品，作业人员必须持证上岗。

- 服务单位在实施维修工作过程中，接受上级单位和采购人的监督管理，凡涉及道路开挖的工作，必须遵守行业主管部门的有关规定和相关法律法规。

- 服务单位在实施维修工作过程中，不得擅自改变原系统线路和照明设施，不得改变控制设备的各种参数。

- 服务单位承担的维修内容在验收时达不到国家及采购人提出的有关质最标准要求时，采购人有权要求重新修复，否则按违约处理，所造成采购方的一切损失由服务单位承担。

- 服务单位需协助采购人，完善路灯维修服务的资料档案和设施信息化管理系统，建立路灯设施本底资料，建立应急抢修预案，设立相应的急抢修队伍服务电话，提供 24 小时紧急热线服务和紧急抢险。

- 执行标准

执行中华人民共和国国家《城市道路照明设施管理规定》（1992 年 11 月30 日）建设部令第 21 号发布，2001 年 9 月 4 日根据《建设部关于修改<城市道路照明设施管理规定>的决定》（修正）、中华人民共和国行业标准《全面质量管理办法路灯质量标准（试行）》、广州市《广州市城市道路照明设施管理办法》、及市政电力管理部门相关的规定。如果国家或政府部门颁布新的标准，应该按新标准执行。维修维护质量标准按照《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2001、J120-2001）。

- 质量要求

- 保持服务范围内路灯、灯架等路灯设施的正常使用。

- 确保低压线路以及高压端至配电箱间的高压线路的安全及畅通。

- 质量标准：合格。

- 付款方式

- 签订合同后采购人10个工作日内支付合同总价的50%；项目全部完成且验收合格后，采购人10个工作日内支付至合同总价的47%；剩余3%质保金一年后付清。服务单位需提供正式全额发票。凭以下有效文件与采购人结算：

1）合同；

2）开具的正式发票；

3）验收报告（加盖采购人公章）；

4）中选通知书。

- 采购人在前款规定的付款时间为向采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含财政支付部门审核的时间），即视为采购人已经按期支付。

- 其他要求

- 采购人不提供服务单位人员的食宿。

- 服务单位在维护服务期内造成人员伤(病)亡和财产损失的，由服务单位负责赔偿。

- 服务单位在服务期内工作人员发生各种事故:包括治安、交通、防火和违反计划生育、劳资纠纷等事件，所造成一切后果及损失由服务单位承担责任和负责赔偿。

- 如因服务单位引起的劳资纠纷问题，影响正常工作的，采购人有权另行聘请员工确保正常工作，所产生的费用在服务经费中相应扣减。

- 服务单位工作人员必须遵守采购人有关规章制度和管理规定，如有违反或损害采购人利益的，采购人有拒绝违规工作人员在本项目中的工作权利。

- 工程量清单表

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5*6平方电缆 | 铜心电缆 | 米 | 5500 |  |
| 2 | 路灯灯杆修复 | 高度6米 | 支 | 53 |  |
| 3 | 人行道开挖 |  | 米 | 4300 |  |
| 4 | 控制电箱 | 600mm*900mm*300mm，304不锈钢1.2cm厚（含时控，接触器、开关等配件） | 套 | 3 |  |
| 5 | 路灯灯具 | 100瓦 | 套 | 110 |  |
| 6 | 线管、直通 | PVC管DN25 | 米 | 4300 |  |

备注：1.报价包含了所有支出、人工费、材料费、机械费、拆卸费、运费、保险、税费和其他服务以及实施过程中应预见和不可预见的一切费用。不再另外支付任何费用。

2.具体以现场实际工程量为准。